УДК 637.5.02

ФІЛІМОНОВА НАТАЛІЯ

Черкаський державний технологічний університет

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000

e-mail: nataliya@gmail.com

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ М’ЯСА ЯК ОБ'ЄКТА ПЕРЕРОБКИ У ВОВЧКУ

В роботі наведено результати досліджень реологічних властивостей трьох видів м’ясної сировини: яловичини, свинини та курятини, для яких встановлено значення  модуля осьового стискання, напруження стандартної пенетрацї та напруження зрізу цільної м’язової тканини.

Ключові слова: м’ясорізальний  вовчок, м’ясо, шнек, подача, реологічні властивості.

FILIMONOVA NATALIYA

Cherkassy State Technological University

RESEARCH OF STRUCTURAL AND MECHANICAL PROPERTIES 
OF MEAT AS AN OBJECT OF PROCESSING IN MEAT COMMINUTOR

An effective work of meat comminutors is possible only on condition of consideration of properties of raw material when designing these machines. Specific properties of meat as an object of processing in comminutor is, above all, its ability to considerable deformation under external pressure. That is what leads to restricted areas of serve of meat with the screw of the comminutor to a cutting unit at every instant and, consequently, to a significant, more than 2 times, reduction of specific performance of meat comminutors. This paper presents the results of research of rheological properties of three kinds of raw meat: beef, pork and chicken, which set the module of axial compression, tension of standard penetration and tension of solid muscle tissue cutoff. The data can be used in justifying the highly productive methods of supply of meat to cutting unit of comminutors. One of the most common types of technological equipment which is used in meat-processing industry, there are meat grinder. In modern conditions the further development of these machines is subject to the general market tendencies, i.e. in the directions of increasing the specific productivity and reduce operational costs for the purchase of the cutting tool. Growth relative productivity makes it possible to increase output without increasing capital and operating costs for the maintenance of process equipment. The authors ' analysis showing that existing designs of meat grinders available reserve of increase in productivity. Using the video for the first time the regularities of the flow rate of the raw material at the working space of lattices the cutting unit. The raw material is in every moment of time is not across the entire working area of the cutting grids of the node, but only within a certain sector, the value of which depends on the design parameters of the auger and from the structural-mechanical properties of raw materials. The supply of raw material is maximum in the zone of the approaching end of the coil auger to the cutting unit. In areas of the cutting unit, which correspond to the removal of the surface of the last turn of the screw from the suction grille, flow significantly decreases and finally completely disappears. The data obtained can be used in the justification of high-performance methods of feeding raw meat through the cutting assembly of the meat grinders, as well as in the development of more efficient and cheaper cutting tool grinders.

Keywords:  meat comminutor, meat, screw, serve, rheological properties.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями

Подальше вдосконалення м’ясорізальних вовчків можливе при знаходженні нових відомостей про робочі процеси в даних машинах. Авторами роботи [1] встановлено, що...

Аналіз досліджень та публікацій

В роботі [2] наведено дані про ...

Формулювання цілей статті

Метою роботи є: дослідження модуля осьового стискання, напруження стандартної пенетрацї...

Виклад основного матеріалу

Методика експериментальних досліджень означених ...

Модуль осьового стискання визначався за виразом:

| , | (1) |
| --- | --- |

де 	P – зусилля стискання, Н (визначається на прямолінійній ділянці кривої “навантаження – деформація”)...

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 1. Універсальна випробувальна машина SANS CMT2503: а) – загальний вигляд; 
б) – індентор у вигляді циліндричного плунжера

...

Отримані графічні залежності наведені на рис. 2–4, а результати визначення структурно-механічних властивостей – в таблиці 1.

Таблиця 1

Структурно-механічні властивості м’ясної сировини

| Показник | Вид м’ясної сировини |
| --- | --- |
|  | Яловичина | Свинина | Курятина |
| Модуль осьового стискання Е, Па·103 | 456,91 | 144,58 | 108,77 |

...

Висновки з даного дослідження 
і перспективи подальших розвідок у даному напрямі

Експериментальним шляхом досліджено структурно-механічні властивості м’ясної сировини, яка найчастіше переробляється у вовчках.

Література

- Курпе О.Г. Освоєння виробництва прокату товщиною 1,2 мм на стані 1700 ПрАТ «ММК ІМЕНІ ІЛЛІЧА» / О.Г. Курпе, В.В. Кухар // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – № 5 (265). – С. 171–175.

- Некоз О.І. Дослідження інтенсивності зношування лез ножа вовчка / О. І. Некоз, Н. В. Філімонова, С. О. Філімонов, О. В. Батраченко, А. В. Хом’як  // Вісник ЧДТУ.  – 2013. – № 2. – С. 84–96.

- Горбатов А. В. Гидравлика и гидравлические машины для пластично-вязких мясных и молочных продуктов / А. В. Горбатов. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 174 с.

- Кнеппе Г. Экономическое производство полос из коррозионной стали на станах Стеккеля / Г. Кнеппе, В. Роде ; [пер. с нем.]. – Москва : Металлургия, декабрь 1993. – С. 33–43.

- Пат. на корисну модель № 126495 України. МПК (2006) С02F 1/00. Вібраційна машина для знезаражування водних середовищ / А.І. Гордєєв, Н.О. Костюк ; заявник і патентовласник Хмельницький національний університет. – № u 2018 10090 ; заяв. 02.01.2018 ; опубл. 25.08.2018, Бюл. № 12. – 6 с.

- Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Х. : Халімон, 2006. – 175 с.

- Вибрации в технике : справочник : [в 6 т. Т. 3] / ред. В.Н. Челомей (пред.). – Москва : Машиностроение, 1980. – 544 с.

- Goroshko A. Quality and Reliability of Technical Systems: Theory and Practice / A. Goroshko, V. Royzman, M. Zembytska // System Analysis of Automatic Balancing (Self-Balancing) Machine Rotors with Liquid Working Bodies on the Example of Drum Type Washing Machines. – 2018. – Volume 2, August. – P. 26–60. – ISBN 978-609-96036-0-5.

- Otavio L. Continuous Steckel Mill Improvements at ACESITA SA Brazil / L. Otavio, D. Berger, G. Djumlija, F. Reiter, A. Marples, K. Berger // La Revue de Métallurgie. – 2005. – P. 583–588. – DOI: https://doi.org/10.1051/metal:2005175.

- Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для дослідження статичного деформування складених тіл : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Левчук Сергій Анатолійович. – Запоріжжя, 2002. – 150 с.

- Кулініч О. О. Право людини і громадянина на освіту в Україні та конституційно-правовий механізм його реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.02 / Кулініч О. О. – Маріуполь, 2015. – 20 с.

- Місяць В.П. Удосконалення роторної дробарки для подрібнення використаної  тари з поліетилентерефталату / В.П. Місяць, О.В. Місяць // Тези Міжнародної науково-технічної конф. «Інженерія та технології: наука, освіта, виробництво», м. Луцьк, 15-16 листопада 2018 р. – С. 168–169.

- Руководство по эксплуатации. Преобразователь частоты FR-D700EC [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.briznsk.ru/download/equipment/mitsubishi/frf700_manual_ru.pdf

- Про телекомунікації [Електронний ресурс] : закон України : [прийнято ВР України від 18.12.2017 № 1280-IV] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 12. – Cт. 155. – Режим доступу :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15

- Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Харьков : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.

- Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] : [веб-сайт]. – Київ : НБУВ, 2013–2015. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua – (Дата звернення 30.03.2015). – Назва з екрана.

- Івахненков С. В. Особливості фінансового контролінгу в стратегічному управлінні страховою компанією [Електронний ресурс] / С. В. Івахненков // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – [Дніпропетровськ : Дніпропетров. держ. аграрний ун-т : ТОВ "ДКС Центр", 2012]. – № 7. – Режим доступу : www.economy.nayka.com.ua – (Дата звернення 13.06.2013 р.). – Назва з екрана.

- Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006–01–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2006. – ІV, 231 с. – (Національний стандарт України).

References

1. Kurpe O.H. Osvoiennia vyrobnytstva prokatu tovshchynoiu 1,2 mm na stani 1700 PrAT «MMK IMENI ILLIChA» / O.H. Kurpe, V.V. Kukhar // Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences. – 2018. – № 5 (265). – S. 171–175.

2. Nekoz O.I. Doslidzhennia intensyvnosti znoshuvannia lez nozha vovchka / O. I. Nekoz, N. V. Filimonova, S. O. Filimonov, O. V. Batrachenko, A. V. Khomiak  // Visnyk ChDTU.  – 2013. – № 2. – S. 84–96.

3. Gorbatov A. V. Gidravlika i gidravlicheskie mashiny dlja plastichno-vjazkih mjasnyh i molochnyh produktov / A. V. Gorbatov. – Moskva : Agropromizdat, 1991. – 174 s.

4. Kneppe G. Jekonomicheskoe proizvodstvo polos iz korrozionnoj stali na stanah Stekkelja / G. Kneppe, V. Rode ; [per. s nem.]. – Moskva : Metallurgija, dekabr' 1993. – S. 33–43.

5. Pat. na korysnu model № 126495 Ukrainy. MPK (2006) S02F 1/00. Vibratsiina mashyna dlia znezarazhuvannia vodnykh seredovyshch / A.I. Hordieiev, N.O. Kostiuk ; zaiavnyk i patentovlasnyk Khmelnytskyi natsionalnyi universytet. – № u 2018 10090 ; zaiav. 02.01.2018 ; opubl. 25.08.2018, Biul. № 12. – 6 s.

6. Heohrafiia : slovnyk-dovidnyk / [avt.-uklad. Tsypin V. L.]. – Kh. : Khalimon, 2006. – 175 s.

7. Vibracii v tehnike : spravochnik : [v 6 t. T. 3] / red. V.N. Chelomej (pred.). – Moskva : Mashinostroenie, 1980. – 544 s.

8. Goroshko A. Quality and Reliability of Technical Systems: Theory and Practice / A. Goroshko, V. Royzman, M. Zembytska // System Analysis of Automatic Balancing (Self-Balancing) Machine Rotors with Liquid Working Bodies on the Example of Drum Type Washing Machines. – 2018. – Volume 2, August. – P. 26–60. – ISBN 978-609-96036-0-5.

9. Otavio L. Continuous Steckel Mill Improvements at ACESITA SA Brazil / L. Otavio, D. Berger, G. Djumlija, F. Reiter, A. Marples, K. Berger // La Revue de Métallurgie. – 2005. – P. 583–588. – DOI: https://doi.org/10.1051/metal:2005175.

10. Levchuk S. A. Matrytsi Hrina rivnian i system eliptychnoho typu dlia doslidzhennia statychnoho deformuvannia skladenykh til : dys. ... kand. fiz.-mat. nauk : 01.02.04 / Levchuk Serhii Anatoliiovych. – Zaporizhzhia, 2002. – 150 s.

11. Kulinich O. O. Pravo liudyny i hromadianyna na osvitu v Ukraini ta konstytutsiino-pravovyi mekhanizm yoho realizatsii : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk : 12.00.02 / Kulinich O. O. – Mariupol, 2015. – 20 s.

12. Misiats V.P. Udoskonalennia rotornoi drobarky dlia podribnennia vykorystanoi  tary z polietylentereftalatu / V.P. Misiats, O.V. Misiats // Tezy Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konf. «Inzheneriia ta tekhnolohii: nauka, osvita, vyrobnytstvo», m. Lutsk, 15-16 lystopada 2018 r. – S. 168–169.

13. Rukovodstvo po jekspluatacii. Preobrazovatel' chastoty FR-D700EC [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu : http://www.briznsk.ru/download/equipment/mitsubishi/frf700_manual_ru.pdf

14. Pro telekomunikatsii [Elektronnyi resurs] : zakon Ukrainy : [pryiniato VR Ukrainy vid 18.12.2017 № 1280-IV] // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 2004. – № 12. – Ct. 155. – Rezhym dostupu :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15

15. Psihologija menedzhmenta / [Vlasov P. K., Lipnickij A. V., Lushhihina I. M. i dr.] ; pod red. G. S. Nikiforova. – [3-e izd.]. – Har'kov : Gumanitar. centr, 2007. – 510 s.

16. Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [Elektronnyi resurs] : [veb-sait]. – Kyiv : NBUV, 2013–2015. – Rezhym dostupu : www.nbuv.gov.ua – (Data zvernennia 30.03.2015). – Nazva z ekrana.

17. Ivakhnenkov S. V. Osoblyvosti finansovoho kontrolinhu v stratehichnomu upravlinni strakhovoiu kompaniieiu [Elektronnyi resurs] / S V. Ivakhnenkov // Efektyvna ekonomika : elektronne naukove fakhove vydannia. – [Dnipropetrovsk : Dnipropetrov. derzh. ahrarnyi un-t : TOV "DKS Tsentr", 2012]. – № 7. – Rezhym dostupu : www.economy.nayka.com.ua – (Data zvernennia 13.06.2013 r.). – Nazva z ekrana.

18. Hrafichni symvoly, shcho yikh vykorystovuiut na ustatkuvanni. Pokazhchyk ta ohliad (ISO 7000:2004, IDT) : DSTU ISO 7000:2004. – [Chynnyi vid 2006–01–01]. – Kyiv : Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2006. – IV, 231 s. – (Natsionalnyi standart Ukrainy).